RI.7013.17.3.2017.				  		     Żary, dnia 22.11.2017r.

ZAPYTANIE  CENOWE

Zamawiający:

Gmina Żary, Aleja Jana Pawła II 6, 68-200 Żary

zaprasza do złożenia ofert na:

Przedmiot zamówienia:

Remont świetlicy w Rościcach

Zakres prac obejmuje m.in.:

- odnowienie wszystkich powłok malarskich ścian i sufitów w świetlicy przy użyciu farby emulsyjnej ( korytarz, toalety, kuchnia i dwie sale ) wraz ze szpachlowaniem rys i pęknięć

- kasowanie plam wilgoci i pleśni,

- wykonanie w istniejącym przewodzie kominowym drzwiczek ( wyczystki ) wraz z usunięciem zalęgających w kominie zanieczyszczeń,

- wymiana drzwi wejściowych do świetlicy na aluminiowe bez szyby ( ciepłe ) wraz z mechanizmem samozamykającym i blokada otwartych drzwi ( podpórką – nóżką )

- remont schodów i podestu przed drzwiami wejściowymi do świetlicy polegający na wykonaniu nowej okładziny z płytek mrozoodpornych antypoślizgowych i oporęczowania na schodach i pomoście.

- wymiana wszystkich listew przypodłogowych we wszystkich pomieszczeniach,

- zamontowanie 8 szt.  grzejników elektrycznych o mocy 2000 W

- wykonanie nowego obwodu elektrycznego do zasilenia bojlera elektrycznego pojemnościowego o pojemności min. 50 l wraz z montażem nowego bojlera w kuchni lub łazience + podłączenie do instalacji wodociągowej i rozprowadzeniem ciepłej wody do umywalki w łazience i zlewu w kuchni.

- dokonanie przeglądu instalacji elektrycznej do zasilania ogrzewania z grzejników elektrycznych oraz jej ewentualnej modernizacji ( przeróbce – ze względu na przeciążenie obwodów przy użytkowaniu wszystkich urządzeń grzewczych jednocześnie ),

- skucie istniejącej opaski przy budynku od strony oczyszczalni i wykonanie nowej z kostki betonowej na szerokości min. 50 cm wraz z zamontowaniem koryt betonowych odprowadzających wodę z rur spustowych poza opaskę na odległość min 1 m od ściany budynku.

- rozplanowanie ziemi od strony oczyszczalni na szerokości nie mniejszej niż szerokości budynku i długości nie mniejszej niż 10 m ( za oczyszczalnie ) w taki sposób aby możliwe było swobodne odprowadzenie wód opadowych od budynku na przyległe tereny.

- Wykucie dwóch kratek wentylacyjnych w ścianach zewnętrznych wraz z zamontowaniem kratek.

Przed złożeniem oferty należy odbyć wizję w terenie i dokonać samodzielnych pomiarów i oględzin obiektu w celu ustalenia potrzebnego zakresu prac. Podany zakres jest orientacyjny i nie obejmuje szczegółowego opisu robót.

Do Wykonawcy należy zapewnienie wszystkich potrzebnych materiałów.

Termin realizacji zamówienia:  do 22 grudnia 2017r.

- Okres gwarancji: 24 miesięcy od dnia odbioru technicznego końcowego na wykonane roboty a na urządzenia klimatyzacyjne zgodnie z gwarancją producenta.

- Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Gminy Żary, Aleja Jana Pawła II 6, 68-200 Żary,                 pokój nr 105 ( sekretariat ) w terminie do dnia 29.11.2017r. do godz. 1500. Dopuszcza się złożenie oferty drogą elektroniczna.

- O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

  - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności,

  - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- Warunki płatności: jedna faktura płatna przelewem w terminie 14 dni od wystawienia po odbiorze technicznym.

- Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Marcin Wójcik - 68/478 62 92

- Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić formie pisemnej, w języku polskim.

- Sposób rozliczeń: cena ryczałtowa,  wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w PLN.

- Dodatkowe uwagi:

    - złożenie zapytania nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia;

    - zamówienie następować będzie po zapewnieniu środków finansowych oraz do wysokości przeznaczonych na ten cel środków w budżecie Gminy Żary.