Specyfikacja zakresu prac / projektowych/

wykonania boiska wielofunkcyjnego

przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Bieniowie działki nr 153/3, 154/3

- badania geologiczne gruntu

- projekt boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej /wym. 44,0m x 26,0m pod potrzeby piłki ręcznej, koszykówki, piłki siatkowej, tenisa, z  zeskokiem do skoku w dal/

w zależności od badań geologicznych zaprojektowanie możliwie najtańszego rozwiązania podbudowy z odwodnieniem / np. liniowo wzdłuż dłuższych krawędzi boiska/

wyposażenie sportowe: bramki aluminiowe montowane w tulejach / piłka ręczna / - 2 szt., piłkochwyty za bramkami - 2 kpl. /2 x 20m/, stojak do koszykówki zewnętrzny jednosłupowy - 4 szt., słupki do siatkówki aluminiowe wielofunkcyjne /tenis, siatkówka, badminton /  mocowane w tulejach  - 1 kpl.

ogrodzenie boiska z bramą wjazdową i furtką wys. 4 m.

utwardzenie dojścia kostką „polbruk” w rejonie bramy i furtki

- projekt zagospodarowania działki  na mapie sytuacyjnej

- specyfikacja techniczna wykonania i  odbioru robót

- kosztorysy / inwestorski, przedmiar robót

UWAGA: należy zabezpieczyć w zagospodarowaniu terenu i lokalizacji usytuowania boiska plac o powierzchni ok. 240 m2  pod docelowe wykonanie placu zabaw