Nasz znak: SO. 271.11.2014

WYKONAWCY

Żary, 03-09-2014 r.

Dotyczy: ogłoszonego przetargu nieograniczonego pn: „ Modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej do kompleksu sportowo- rekreacyjnego w Bieniowie oz. Nr działki 11/36,11/37”

Na podstawie art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) Zamawiający – Gmina Żary – na pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wyjaśnia:

Pytania  Wykonawcy:

- Z jakiego materiału Wykonawca ma wycenić podbudowę (wg. przedmiaru - kruszywo naturalne - pospółka; wg SIWZ – kruszywo łamane /tłuczeń kamienny 0-31,5mm)

- Jakiej klasy beton należy przyjąć przy wycenie ław pod krawężnikami?

- z jakich prefabrykatów betonowych (wymiary) należy wycenić ściek (wg przedmiaru: gr 20cm; wg STWiORB: 15 cm)

- jakiego koloru kostkę betonową należy przyjąć dla drogi oraz chodnika

- jaką klasę rur PVC fi 160 mm należy przyjąć do wyceny? (Poz. Nr 25 przedmiaru)

- jakie studnie kanalizacyjne (materiały, średnica, klasa obciążenia) należy wycenić (wg przedmiaru – WAVIN śr. 315-425mm, wpusty deszczowe Dn 315; wg STWiORB – studnie prefabrykowane betonowe fi 500 z wpustem ulicznym żeliwnym)

- jaką głębokość posadowienia należy przyjąć dla studni kanalizacyjnych

- zgodnie z STWiORB – 04.00 w zakresie (kanalizacja deszczowa) wchodzi oprócz studni i przykanalików:

- regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych

- regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych

- regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych

- regulacja pionowa studni betonowych i teleskopowych

Brak jest w/w pozycji w przedmiarze, czy Wykonawca ma przewidzieć koszty związane z w/w pozycjami? Jeżeli tak to prosimy o podanie ilości.

- Jakie konkretnie krzewy (nazwa, wymiary) należy przyjąć przy oszacowaniu pozycji nr 32 przedmiaru?

Odpowiedzi:

- Podbudowa wg SIWZ – kruszywo łamane /tłuczeń kamienny 0-31,5mm

- Zgodnie z STWiORB – 03.01 pkt. 1.3 i 2.2.2 Beton na ławę z oporem pod krawężnik powinien być klasy B-15

- ułożeniem ścieków z elementów betonowych wg STWiORB: 15 cm

- Chodnik zgodnie z STWiORB – 03.02 pkt. 2.2.1 Grubość kostki 6 cm, kolor szary, typu HOLAND,

Droga zgodnie z STWiORB – 03.04 pkt. 1.3 kostki brukowej betonowej gr. 8 cm szarej.

Drogę należy wykonać z kostki typu HOLAND

- Kanał z rury PVC fi 160 mm - do wyceny należy przyjąć rury klasy SN 8

- Studnie kanalizacyjne wg STWiORB – studnie prefabrykowane betonowe fi 500 z wpustem ulicznym żeliwnym (klasa obciążenia - D400)

Zgodnie z STWiORB – 04.00 pkt. 2.2.2.2 – 2.2.2.5 Dopuszcza się stosowanie innych materiałów na studzienki, pod warunkiem że będą stanowiły element kompletnego systemu posiadającego atest IBDM.

- Głębokość posadowienia dla studni kanalizacyjnych zgodnie z STWiORB – 04.00 pkt.5.2.4.3. Studzienki ściekowe - głębokość studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m (wyjątkowo - min.1,50 m i max. 2,05 m)

- Regulacja pionowa istniejących studzienek zgodnie z SIWZ pkt. 14.3 - Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego, cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z dokumentacji, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Załączony do SIWZ przedmiar robót (elementy robót do wykonania) służy tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym, Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunki wykonania zamówienia.

- Zgodnie z pozycji przedmiaru nr 32 – krzewy zimno zielone o wysokości wzrostu do 1,0 m

Powyższe informacje stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić 
w składanej ofercie.

Wójt Gminy

/-/ Wiesław Polit